## Slide 1: COMMOSSIONING TEST
NETWORKING & SERVER

## Slide 2: ABOUT COMMOSSIONING
Uji komisioning dilakukan di lapangan untuk membuktikan karakteristik peralatan secara individu, sub-sistem dan sistem sebelum peralatan dioperasikan secara komersial. Uji komisioning juga wajib dilakukan bila terjadi perubahan pada hardware (antara lain: rekondisi, perubahan instalasi, perubahan kapasitas, dan relokasi) dan atau software yang mempengaruhi performance.

## Slide 3: TUGAS & TANGGUNG JAWAB 01 02 03 MEMBUAT DESAIN PERENCANAAN TOPOLOGI INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN SERVER
MEMBUAT MAPPING KONFIGURASI JARINGAN DAN SERVER
MEMBUAT LIST KEBUTUHAN PERALATAN JARINGAN DAN SERVER
04
PENGECEKAN KESESUAIAN SPESIFIKASI BARANG
05
PENGECEKAN KESESUAIAN INSTALASI JARINGAN DAN SERVER
06
PENGECEKAN KESESUAIAN KONFIGURASI JARINGAN DAN SERVER
07
PENGUJIAN AKSES INTERNET

## Slide 4: METODE PENGECEKAN 01 02 03 PENGECEKAN HARDWARE PENGECEKAN SOFTWARE
Pengecekan Hardware yakni meliputi pengecekan spesifikasi dari perangkat, dan pengecekan lokasi pemasangan perangkat (router, switch, dan server), pengecekan titik-titik end point (Access Point), serta pengecekan pemasanagn kabel dan rak server.
Pengecekan Sofware yakni meliputi pengecekan pada aplikasi management virtualisasi server dan backup server ( proxmox ) yang digunakan yang terdiri dari pengecekan summary ditiap-tipa server, pengecekan controller ARUBA sebagai admin panel untuk managemen perangkat switch, dan access point, pengecekan controller UNIFI sebagai admin panel untuk managemen perangkat Radio Outdor dan CCTV.
PENGECEKAN SYSTEM
Pengecekan System yakni meliputi pengecekan system penyimpanan yang digunakan ( Redurent Array of Independent Disk atau dikenal dengan RAID), system manageman IP Address, system managemen Vlans, system backup server, dan pengecekan konekstifitas antar perangkat menggunakan metode PING.

## Slide 5: 01 TOPOLOGI JARINGAN & SERVER

## Slide 6: 02 MAPPING KONFIGURASI JARINGAN DAN SERVER KONFIGURASI ROUTER
DHCP Server, DNS Server, Default Gateway, Network Address Translation (NAT) dan VPN
01
02
KONFIGURASI SWITCH
Virtual LAN (Server, LAN, dan Wireless), dan Trunking
KONFIGURASI MAIN SERVER
Management server, Raid 1+0, Intalasi Hypervisor Proxmox, Cluster, system backup, dan Linux Container (LXC)
KONFIGURASI BACKUP SERVER
Proxmox Backup Server dan dikoneksikan ke main server
KONFIGURASI ACCESS POINT
Aruba central, WPA2-Personal, Mengaktifkan Wifi 2,4 Ghz dan 5 Ghz
KONFIGURASI CCTV
akses secara local ataupun remote
03
04
05
06

## Slide 7
03-04
Membuat Daftar Kebutuhan
Pengecekan Kesesuaian Barang

## Slide 8: 05 PENGECEKAN KESESUAIAN INSTALASI JARINGAN DAN SERVER
01
02
03
04
05
06
Instalasi Server Main & Backup
Instalasi Router
Instalasi Switch
Instalasi Access Point
Instalasi Tower
Rackserver & patchpanel

## Slide 9: 06 PENGECEKAN KONFIGURASI NETWORK DAN SERVER KONFIGURASI ROUTER GATEWAY -
01
DNS SERVER -
Memastikan semua konektifitas keluar lewat router utama.
Memastikan device yang terkoneksi ke jaringan menggunakan dns server pada router utama.
DHCP SERVER -
Memastikan Router utama berfungsi sebagai pemberi IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan.
N A T -
Memastikan Router utama berfungsi sebagai pemberi IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan.
V P N -
Memastikan semua private IP keluar keinternet dengan menggunakan IP Publik yang telah ditentukan.

## Slide 10: PENGECEKAN KONFIGURASI NETWORK DAN SERVER KONFIGURASI SERVER R A I D -
02
PROXMOX -
Memastikan system backup hardisk berjalan dengan baik.
Memastikan hypervisor sudah terinstal dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
VPS/CONTAINER -
Pengujian pembuatan vpn dilakukan pada hypervisor .
BACKUP SERVER -
Memastikan backup server sudah berjalan sesuai dengan yang di inginkan dengan melihat daftar hasil backup.

## Slide 11: PENGECEKAN KONFIGURASI NETWORK DAN SERVER KONFIGURASI ACCESS POINT & SWITCH ACCESS POINT -
03
SWITCH -
Memastikan semua AP terdeteksi pada Aruba Central, dan terpointing dengan benar.
Memastikan semua Switch terdeteksi pada Aruba Central, dan memastikan seluruh Vlans terdistribusikan ke setiap perangkat.
LICENSE -
Memastikan seluruh perangkat Access Point dan Switch terlisensi.
C C T V -
Memastikan semua CCTV terkoneksi ke Unifi Cloud.
AP OUTDOOR -
Memastikan Radio AP saling terkoneksi.

## Slide 12: 07 PENGUJIAN AKSES INTERNET BANDWITH
Mengetahui besaran total bandwidth Uplink dan Downlink yang bisa didapatkan.
01

## Slide 13: 07 PENGUJIAN AKSES INTERNET ROUTER
Mengetahui resource dalam mencapai atau menghubungi target yang ditentukan.
02

## Slide 14: 07 PENGUJIAN AKSES INTERNET WIRELESS ACCESS POINT & LAN
mengetahui besaran total bandwidth Uplink dan Downlink yang bisa didapatkan pada perangkat mobile yang terhubung ke Access Point
03

## Slide 15: 07 PENGUJIAN AKSES INTERNET SERVER
mengetahui resource server dalam mencapai atau menghubungi target yang ditentukan.
04

## Slide 16: SEKIAN DAN TERIMA KASIH